37. Найти импульс, полную и кинетическую энергию электрона, движущегося со скоростью, равной 0,7 с.

Дано: E0 = 0,511 МэВ; m0 = 9,1 · 10–31 кг; v = 0,7 с.

Найти: р, Е, Т - ?

Решение.

Найдем релятивистский фактор, отношение массы частицы к ее массе покоя

Импульс электрона

кг·м/с

Полная энергия электрона

МэВ

Кинетическая энергия электрона

Т = E – E0 = 0,715 – 0,511 = 0,204 МэВ.

Ответ: р = 2,68 · 10–22 кг·м/с, Е = 0,715 МэВ, Т = 0,204 МэВ.