59. Коэффициент внутреннего трения кислорода при нормальных условиях

1,9 · 10–4 кг/м·с. Определить теплопроводности кислорода.

Дано: η = 1,9 · 10–4 кг/м·с;M = 0,032 кг/моль; R = 8,31 Дж/моль·К.

Найти:  - ?

Решение.

Коэффициент внутреннего трения (вязкость определяется по формуле)

Коэффициент теплопроводности

где cv – удельная изохорная теплоемкость (вычислим ее для кислорода при н.у.)

Молярная теплоемкость кислорода СV = 5R/2

Удельная теплоемкость Дж/(кг·К)

Коэффициент теплопроводности

0,123 Дж/(м·с·К)

Ответ: 0,123 Дж/(м·с·К).