34. Температура вольфрамовой нити электролампы 2000˚С диаметр 0,02 мм, сила тока в ней 4 А. Определить напряженность поля в нити.

Дано: t = 2000˚C; d = 0,02 мм; I = 4 А.

Найти: Е – ?

Решение.

Удельное сопротивление вольфрама при нормальной температуре t0 = 20˚С

ρ0 = 5,5 · 10–8 Ом·м.

Температурный коэффициент сопротивления вольфрама

α = 5,2 · 10–3 К–1

Удельное сопротивление вольфрама при заданной температуре

Площадь сечения нити

Сопротивление участка нити длиной l

Напряжение на участке нити длиной l

Напряженность поля в нити

В/м

Ответ: Е = 1,98 кВ/м.