77. Проводник с током 1 А длиной 0,3 м равномерно вращается вокруг оси, проходящей через его конец, в плоскости, перпендикулярной линиям индукции магнитного поля напряженностью 1 кА/м. За одну минуту вращения совершается работа 0,1 Дж. Определить угловую скорость вращения проводника.

Дано: I = 1 А; L = 0,3 м; Н = 1 кА/м; t = 1 мин = 60 с; А = 0,1 Дж.

Найти: ω - ?

Решение.

Магнитная индукция

ЕДС возникающая между концами проводника

Мощность необходимая для вращения провода с током в магнитном поле

Работа, совершаемая за время t

Из последнего уравнения находим угловую скорость вращения проводника

рад/с.

Ответ:  рад/с.